PRZEDMIAR

zadanie:

Remonty nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-
-Jeziorna w 2019 roku – etap II

Inwestor:	Gmina Konstancin-Jeziorna - Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja zadania: drogi zlokalizowane na terenie miasto i gmina Konstancin-Jeziorna.

Data sporządzenia: 	20.05.2019 r.

Sporządził: Antoni Kobus

Opis zadania:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie systematyczne naprawianie nawierzchni bitumicznych               na drogach gminnych. Opis standardowych czynności remontowych został podany                      w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

| lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SST pkt 2.2. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową o grubości warstwy 4 cm, o powierzchni do 5 m², z ręcznym obcinaniem krawędzi. | m2 | 200 |
| 2. | SST pkt 2.2. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową o grubości warstwy 5 cm, o powierzchni do 5 m², z uzupełnieniem destruktem asfaltowym podbudowy o gr. śr. 8 cm z ręcznym obcinaniem krawędzi. | m2 | 300 |
| 3. | SST pkt 2.3. | Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeniu - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m². | m2 | 800 |
| 4. | SST pkt 2.4. | Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm- 50 km/m2, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeni - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m². | m2 | 500 |
| 5. | SST pkt 2.5. | Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym - do 1 m3. | m3 | 4 |
| 6. | SST pkt 2.6. | Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym - powyżej 1 m3. | m3 | 100 |
| 7. | SST pkt 2.7. | Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej betonem klasy C12/15. | szt. | 5 |
| 8. | SST pkt 2.8. | Regulacja wysokościowa zaworów wodnych i gazowych betonem klasy C12/15. | szt. | 5 |