PRZEDMIAR

zadanie:

Remonty nawierzchni bitumicznych i betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku.

Inwestor:	Gmina Konstancin-Jeziorna - Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja zadania: teren miasta i gmina Konstancin-Jeziorna.

Data sporządzenia: : 27.08.2019 r.

Sporządził:

Antoni Kobus

Opis zadania:

Wykonanie zadania będzie polegało na systematycznej naprawie nawierzchni drogowych (chodniki, place, jezdnie, itp.) wykonanych z asfaltu, elementów betonowych i kamiennych. Typowe czynności wykonywane w ramach prowadzonych napraw obejmują, między innymi:

- częściowym wycinaniu nawierzchni bitumicznych;

- uzupełnianiu wyciętych miejsc masą asfaltową (materiał Wykonawcy);

- mechanicznym zagęszczaniu masy asfaltowej;

- demontaż elementów betonowych, oporników krawężników i obrzeży;

- uzupełnianie oraz zagęszczanie podbudów;

- ustawienia krawężników, oporników i obrzeży;

- układanie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej (materiał z odzysku –

Zamawiającego lub własny, nowy – Wykonawcy).

Zamawiający zakłada, że w ramach zamówienia będą układane również nawierzchnie             o powierzchni większej niż wynikająca z typowych napraw oraz w miejscach gdzie do tej pory nie było nawierzchni betonowych.

W przedmiarze robót ujęto również roboty, które należy wykonać w trakcie prowadzonych remontów.

Opis standardowych czynności remontowych został podany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

| Lp. | Poz. SST | Nazwa elementu rozliczeniowego | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |
| 1. | SST.1 pkt.2.1 | Koryta lub nasypy wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników o głębokości / wysokości do 20 cm, na gruntach kategorii I-II z wywozem lub dostarczeniem gruntu oraz formowaniem poboczy o szer. do 0,75m | m2 | 1 000 |
| 2. | SST.1 pkt.2.2 | Rozbiórka krawężników /oporników ułożonych na ławie betonowej, wraz z rozbiórką ławy betonowej | m | 250 |
| 3. | SST.1 pkt.2.3 | Rozbiórka krawężników/oporników ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej | m | 300 |
| 4. | SST.1 pkt.2.4 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych | m2 | 200 |
| 5. | SST.1 pkt.2.5 | Rozbiórka krawężników/oporników, ich ponowne ustawienie i regulacja, z wykorzystaniem materiałów z odzysku – Zamawiającego. Krawężniki o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo – piaskowej | m | 100 |
| 6. | SST.1 pkt.2.6 | j. w. lecz z użyciem nowych materiałów - Wykonawcy | m | 100 |
| 7. | SST.1 pkt.2.7 | Naprawa chodnika z kostki betonowej szarej oraz kolorowej o gr. 8 cm, z wykorzystaniem materiału z odzysku - Zamawiającego. Naprawiana powierzchnia do 30m2 | m2 | 100 |
| 8. | SST.1 pkt.2.8 | j. w. lecz z użyciem nowych materiałów Wykonawcy | m2 | 300 |
| 9. | SST.1 pkt.2.9 | Naprawa chodnika lub jezdni z kostki betonowej szarej lub kolorowej o gr. 8 cm z wykorzystaniem materiał z odzysku - Zamawiającego. Naprawiana powierzchnia powyżej 30m2 | m2 | 100 |
| 10. | SST.1 pkt.2.10 | j. w. lecz - z użyciem nowych materiałów Wykonawcy | m2 | 300 |
| 11. | SST.1 pkt.2.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 12 cm | m2 | 200 |
| 12. | SST.1 pkt.2.12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 8 cm | m2 | 300 |
| 13. | SST.1 pkt.2.13 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 300 |
| 14. | SST.1 pkt.2.14 | Naprawa chodnika z płyt betonowych 50x50x7 z użyciem nowych materiałów Wykonawcy | m2 | 20 |
| 15. | SST.1 pkt.2.15 | Naprawa nawierzchni z płyt betonowych, ażurowych 60x40x10 z użyciem nowych materiałów - Wykonawcy | m2 | 20 |
| 16. | SST.1 pkt.2.16 | Naprawa nawierzchni z płyt betonowych drobnowymiarowych (trylinki) z użyciem nowych materiałów - Wykonawcy | m2 | 50 |
| 17. | SST.1 pkt.2.17 | Naprawa nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON z materiałów nowych –Wykonawcy | m2 | 10 |
| 18. | SST.1 pkt.2.18 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej betonem C 12/15 | szt. | 5 |
| 19. | SST.1 pkt.2.19 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych betonem C 12/15 | szt. | 7 |
| 20. | SST.1 pkt2.20 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych betonem C 12/15 | szt. | 5 |
| 21. | SST.1 pkt.2.21 | Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej z granitu strzegomskiego, jednostronnie ciętej, piaskowanej 10x10cm o gr. 8 cm - materiał Wykonawcy | m2 | 10 |
| 22. | SST.1 pkt.2.22 | Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej łupanej z granitu strzegomskiego o gr. 8-11cm jednostronnie piaskowanej- materiał Wykonawcy | m2 | 10 |
| 23. | SST.1 pkt.2.23 | Naprawa nawierzchni z brukowca (otoczaka, kamienia narzutowego), o wymiarach 13-17 cm - materiał Wykonawcy | m2 | 10 |
| 24. | SST.1 pkt.2.24 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm | m2 | 200 |
| 25. | SST.1 pkt.2.25 | Wywiezienie urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m3 | 100 |
| 26. | SST.1 pkt.2.26 | Wykonanie progów spowalniających z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8cm - materiał Wykonawcy | m2 | 100 |
| 27. | SST.1 pkt.2.27 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową o grubości warstwy 5 cm, o powierzchni do 5 m², z ręcznym obcinaniem krawędzi. | m2 | 150 |
| 28. | SST.1 pkt.2.28 | Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeniu - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej 5 m². | m2 | 2 000 |
| 29. | SST.1 pkt.2.29 | Remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy warstwą wyrównawczą (mieszanka mineralno-asfaltowa) o śr. gr. 2 cm - 50 kg/m2, z użyciem rozściełacza do układania mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy, po zagęszczeni - 5 cm, powierzchnia nawierzchni powyżej - 5 m². | m2 | 200 |
| 30. | SST.1 pkt.2.30 | Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym - do 1 m3. | m3 | 4 |
| 31. | SST.1 pkt.2.31 | Zabezpieczenie technologiczne ubytków nawierzchni destruktem asfaltowym powyżej – 1 m3. | m3 | 100 |